## Slide 1
GPIO Driver
ECUAL
Switch handler
LDoor
Light
LAMP handler
RDoor
MCAL
APPLICATION
LIB
DELAY
BIT_MATH
STD_TYPES
Car Cabin Light
RCC_TivaC Driver

## Slide 2
GPIO
ERROR_S GPIO_Init(u8 pin , u8 port , u8 direction)
ERROR_S GPIO_WritePin(u8 pin, u8 port , u8 value)
ERROR_S GPIO_ReadPin(u8 pin, u8 port, u8 * value )
MCAL Layer
/* Configuration modes */
#define GPIO_INPUT
#define GPIO_OUTPUT
/* OUTPUT Levels */
#define GPIO_OUTPUT_LOW
#define GPIO_OUTPUT_HIGH
/* Input Pull up/down configurations */
#define GPIO_INPUT_PULLUP
#define GPIO_INPUT_PULLDOWN

## Slide 3
RCC_TivaC
ERROR_S RCC_EnableGPIOClock (u8 peripheral )
/*The Peripheral You Want To Enable Clock */
RCC_GPIO_PORTA_CLK_EN : GPIO Port A Clock Enable
RCC_GPIO_PORTB_CLK_EN : GPIO Port B Clock Enable
RCC_GPIO_PORTC_CLK_EN : GPIO Port C Clock Enable
RCC_GPIO_PORTD_CLK_EN : GPIO Port D Clock Enable
RCC_GPIO_PORTE_CLK_EN : GPIO Port E Clock Enable
RCC_GPIO_PORTF_CLK_EN : GPIO Port F Clock Enable

## Slide 4
ECUAL Layer
ERROR_S DoorSwitch_Init(u8 switch_ch_No)
ERROR_S DoorSwitch_Read(u8 switch_ch_No, u8* value)
SWITCH
#define MAX_SWITCHES_NO 2
#define SWITCH_CH1 0
#define SWITCH1_PIN GPIO_PIN0
#define SWITCH1_PORT GPIO_PORTA
#define SWITCH_CH2 1
#define SWITCH2_PIN GPIO_PIN1
#define SWITCH2_PORT GPIO_PORTA

## Slide 5
LAMP
ERROR_S LAMP_Init(u8 led_ch_No)
ERROR_S LAMP_ON(u8 led_ch_No)
ERROR_S LAMP_OFF(u8 led_ch_No)
#define LAMP1 0
#define LAMP1_PIN GPIO_PIN2
#define LAMP1_PORT GPIO_PORTA

## Slide 6: LIB Layer
typedef unsigned char u8;
typedef short unsigned int u16;
typedef long unsigned int u32;
typedef signed char s8;
typedef short signed int s16;
typedef long signed int s32;
typedef float f32;
typedef double f64;
typedef long double f96;
/*Error status*/
#define ERROR_OK
#define ERROR_NOK
/*Error Status Type*/
typedef u8 ERROR_S;
STD_Types

## Slide 7
ERROR_S LDOOR_Init(void)
ERROR_S LDOOR_ReadStatus(u8* value)
LIGHT
LDOOR
ERROR_S LIGHT_Init(void)
ERROR_S LIGHT_ON(void)
ERROR_S LIGHT_OFF(void)
ERROR_S RDOOR_Init(void)
ERROR_S RDOOR_ReadStatus(u8* value)
RDOOR
APPLICATION